Приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 29

сентября 2004 года N 366-I Об утверждении Требований к режиму работы

железнодорожных станций

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона Республики Казахстан "О железнодорожном транспорте" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Требования к режиму работы железнодорожных станций.

2. Комитету железнодорожного транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (Байдаулетов Н.Т.) обеспечить представление настоящего приказа для государственной регистрации в Министерство юстиции Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого вице-министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан Лавриненко Ю.И.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

# Министр 	К.И. Нагманов

Утверждены

приказом Министра

транспорта и коммуникаций

Республики Казахстан

от 29 сентября 2004 года N 366-I

«Об утверждении Требований к режиму

работы железнодорожных станции»

Требования

к режиму работы железнодорожных станций

1. Общие положения

1. Настоящий нормативный правовой акт разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан "О железнодорожном транспорте", устанавливает требования к режиму работы железнодорожной станции (далее - станция).

2. Станция должна иметь штемпели с обозначением своего наименования и кода по единой сетевой разметке.

2. Режим работы станции

3. Станция работает в круглосуточном режиме.

Режим работы станции направлен на обеспечение:

беспрепятственного продвижения вагонопотоков;

выполнения месячного плана по приему-отправлению грузов;

безопасности движения на железнодорожном транспорте;

своевременной разгрузки вагонов.

4. Станция осуществляет производственную деятельность в соответствии с месячными техническими нормами эксплутационной работы, утверждаемыми начальником станции на основании месячных технических норм эксплутационной работы, утвержденных оператором магистральной железнодорожной сети (далее - МЖС).

5. Станция организует работу на основе утвержденных технологического процесса, графика движения, плана формирования поездов и месячных технических нормативов по выгрузке (разгрузке) и простою вагонов, обеспечивая эффективное использование технических средств, сокращение простоя подвижного состава, своевременное и качественное обслуживание пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей, выполнение графика движения грузовых и пассажирских поездов, безопасность движения поездов, сохранность подвижного состава и перевозимых грузов.

Технологический процесс работы станции разрабатывается и утверждается оператором МЖС.

Единый технологический процесс работы для промышленных станций и подъездных путей организаций, примыкающих к МЖС разрабатывается ветвевладельцем и утверждается оператором МЖС.

6. Технологический процесс работы станции должен предусматривать научную организацию труда и использование новой техники с учетом выполнения плановых заданий по приему-отправлению и переработке поездов, выгрузке (разгрузке) и сортировке грузов, обслуживанию пассажиров, приему и обработке багажа, сохранности подвижного состава и перевозимых грузов, соблюдению требований безопасности труда, уменьшению времени на выполнение технологических операций, формированию поездов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Работа сооружений станции, не обеспечивающих соблюдение этих требований, должна быть немедленно прекращена до устранения недостатков.

7. Порядок использования технических средств станции устанавливается техническо-распорядительным актом, который регламентирует безопасный и беспрепятственный прием, отправление и проследование поездов по станции, а также безопасность маневровой работы.

8. Техническо-распорядительный акт станции составляется начальником станции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

К техническо-распорядительному акту разрабатываются приложения, а также иные документы, необходимость разработки которых определяется начальником станции исходя из местных условий работы.

9. Станция обеспечивает выполнение грузовой работы и пропуска поездов в соответствии с плановыми заданиями по перевозкам.

Оперативный план работы станции на смену утверждается начальником станции или лицом его замещающим и включает:

1) задание по приему, отправлению, расформированию и формированию поездов;

2) задание на погрузку и выгрузку (разгрузку) грузов;

3) задания, связанные с плановыми работами по ремонту и содержанию железнодорожного пути и обустройств станции, а также с работой снегоуборочных и снегоочистительных машин, и иные задания по работе станции.

План предстоящей работы, а также оперативные задания, касающиеся данной смены, объявляются работникам станции при вступлении их на дежурство.

____________________________________________________________